Nazwa zakładu:	Gotec Polska Sp. z o.o. Budowa instalacji LZO

Parametry emitorów na terenie zakładu:

| Symbol | Nazwa emitora | Wysokość | Przekrój | Prędkość gazów | Temper. gazów | Xe | Ye | Czas pracy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m/s | K | m | m | godzin |
| E-01 | instalacja do redukcji emisji LZO | 6,5 | 1,8 | 10,9 | 293 | 326,6 | 198,6 | 6600 |
| K6 | kociał Buderus | 3,6 | 0,25 | 3,75 | 421 | 241,8 | 267,5 | 7000 |
| K3 | kocioł Omnimat | 7,4 | 0,35 | 10,14 | 460 | 279,9 | 201,2 | 7000 |
| K2 | kocioł Viessmann Vitomax | 7,4 | 0,35 | 4,68 | 460 | 368,7 | 163,6 | 7000 |
| K1 | kocioł Viessmann Vitomax | 7,4 | 0,35 | 5,49 | 460 | 369,8 | 162,6 | 7000 |
| EF-1 | linia fosforanowania nr 1 | 10,0 | 0,6 | 9,5 | 300 | 283 | 210,8 | 7600 |
| EF-2 | linia fosforanowania nr 2 | 10,0 | 0,6 | 9,5 | 300 | 280,4 | 230,6 | 7600 |
| EG | linia galwaniczna | 10,0 | 0,6 | 9,5 | 300 | 266,2 | 225,6 | 7600 |
| K4 | nagrzewnica | 7,4 | 0,35 | 1,79 | 460 | 274,3 | 203,2 | 7000 |
| K5 | nagrzewnica | 7,4 | 0,35 | 1,79 | 460 | 274,8 | 204,7 | 7000 |
| L21 | samochody ciężarowe | 0,5 L | 475,8 | 0 | 293 | 308,2 | 219,6 | 8760 |
| L1 | samochody osobowe | 0,4 L | 139,2 | 0 | 293 | 342,8 | 214,9 | 8760 |

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

Zestawienie maksymalnej emisji godzinowej w poszczególnych okresach oraz emisji rocznej

| Symbol | Nazwa emitora | Substancja | Emisja maks. godz. kg/h | Emisja roczna Mg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres 8760 h |  |
| E-01 | instalacja do redukcji emisji LZO | formaldehyd | 0,000023 | 0,0001518 |
|  |  | alkohol izobutylowy | 0,001483 | 0,00979 |
|  |  | metyloetyloketon | 1,178 | 7,77 |
|  |  | metyloizobutyloketon | 0,771 | 5,09 |
|  |  | octan etylu | 0,2032 | 1,341 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 2,102 | 13,87 |
|  |  | czterochloroetylen | 0,00779 | 0,0514 |
|  |  | etylobenzen | 0,584 | 3,86 |
|  |  | mezytylen | 0,00583 | 0,0384 |
|  |  | toluen | 0,2422 | 1,599 |
|  |  | fenol | 0,02864 | 0,189 |
|  |  | ksylen | 1,519 | 10,02 |
|  |  | kumen | 0,001166 | 0,0077 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,02976 | 0,1964 |
| K6 | kociał Buderus | pył ogółem | 0,01122 | 0,0119 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,01122 | 0,0119 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0337 | 0,0357 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,066 | 0,07 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0165 | 0,0175 |
| K3 | kocioł Omnimat | pył ogółem | 0,0545 | 0,102 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,0545 | 0,102 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,1635 | 0,306 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,321 | 0,6 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0801 | 0,15 |
| K2 | kocioł Viessmann Vitomax | pył ogółem | 0,02517 | 0,051 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,02517 | 0,051 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0755 | 0,153 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,148 | 0,3 |
|  |  | tlenek węgla | 0,037 | 0,075 |
| K1 | kocioł Viessmann Vitomax | pył ogółem | 0,02949 | 0,051 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,02949 | 0,051 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0885 | 0,153 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1735 | 0,3 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0434 | 0,075 |
| EF-1 | linia fosforanowania nr 1 | pył ogółem | 0,013 | 0,0988 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,013 | 0,0988 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0255 | 0,1938 |
|  |  | amoniak | 0,0162 | 0,1231 |
|  |  | chlorowodór | 0,0136 | 0,1034 |
|  |  | fluor | 0,007 | 0,0532 |
| EF-2 | linia fosforanowania nr 2 | pył ogółem | 0,013 | 0,0988 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,013 | 0,0988 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0255 | 0,1938 |
|  |  | amoniak | 0,0162 | 0,1231 |
|  |  | chlorowodór | 0,0136 | 0,1034 |
|  |  | fluor | 0,007 | 0,0532 |
| EG | linia galwaniczna | pył ogółem | 0,00101 | 0,00768 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00101 | 0,00768 |
|  |  | nikiel | 7,30E-7 | 5,55E-6 |
|  |  | cynk i jego związki | 0,000044 | 0,000334 |
|  |  | chlorowodór | 0,0241 | 0,1832 |
|  |  | kwas siarkowy (VI) | 0,00302 | 0,02295 |
| K4 | nagrzewnica | pył ogółem | 0,00962 | 0,0102 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00962 | 0,0102 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,02885 | 0,0306 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0566 | 0,06 |
|  |  | tlenek węgla | 0,01414 | 0,015 |
| K5 | nagrzewnica | pył ogółem | 0,00962 | 0,0102 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00962 | 0,0102 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,02885 | 0,0306 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0566 | 0,06 |
|  |  | tlenek węgla | 0,01414 | 0,015 |
| L21 | samochody ciężarowe | tlenek węgla | 0,0318 | 0,2786 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0762 | 0,668 |
|  |  | pył ogółem | 0,00444 | 0,0388 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00444 | 0,0388 |
|  |  | amoniak | 0,000044 | 0,000386 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0002977 | 0,002607 |
|  |  | ołów | 1,95E-7 | 1,71E-6 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00283 | 0,0248 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00189 | 0,01656 |
|  |  | benzen | 0,0001059 | 0,000928 |
| L1 | samochody osobowe | tlenek węgla | 0,02491 | 0,2183 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00444 | 0,0389 |
|  |  | pył ogółem | 0,000487 | 0,00426 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,000487 | 0,00426 |
|  |  | amoniak | 0,000374 | 0,00328 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0000531 | 0,000465 |
|  |  | ołów | 1,65E-6 | 0,00001441 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,02164 | 0,1896 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00545 | 0,0477 |
|  |  | benzen | 0,000402 | 0,00352 |

Klasyfikacja grupy emitorów

na podstawie sumy stężeń maksymalnych

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 12

| Nazwa zanieczyszczenia | Suma stężeń max. [µg/m3] | Stęż. dopuszcz. D1 [µg/m3] | Obliczać stężenia w sieci receptorów | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pył PM-10 | 3056 | 280 | TAK | Smm > D1 |
| dwutlenek siarki | 625 | 350 | TAK | Smm > D1 |
| tlenki azotu jako NO2 | 94465 | 200 | TAK | Smm > D1 |
| tlenek węgla | 97750 | 30000 | TAK | Smm > D1 |
| amoniak | 998 | 400 | TAK | Smm > D1 |
| benzen | 1133 | 30 | TAK | Smm > D1 |
| czterochloroetylen | 0,3003 | 600 | - | Smm < 0.1*D1 |
| fenol | 1,104 | 20 | - | Smm < 0.1*D1 |
| fluor | 1,238 | 30 | - | Smm < 0.1*D1 |
| formaldehyd | 0,000887 | 50 | - | Smm < 0.1*D1 |
| ksylen | 58,5 | 100 | TAK | 0.1*D1< Smm <D1 |
| kwas siarkowy (VI) | 0,2671 | 200 | - | Smm < 0.1*D1 |
| chlorowodór | 4,54 | 200 | - | Smm < 0.1*D1 |
| nikiel | 0,0000323 | 0,23 | - | Smm < 0.1*D1 |
| ołów | 2,190 | 5 | TAK | 0.1*D1< Smm <D1 |
| toluen | 9,34 | 100 | - | Smm < 0.1*D1 |
| metyloetyloketon | 45,4 | 300 | TAK | 0.1*D1< Smm <D1 |
| węglowodory aromatyczne | 15864 | 1000 | TAK | Smm > D1 |
| cynk i jego związki | 0,001946 | 50 | - | Smm < 0.1*D1 |
| alkohol izobutylowy | 0,0572 | 300 | - | Smm < 0.1*D1 |
| etylobenzen | 22,53 | 500 | - | Smm < 0.1*D1 |
| kumen | 0,0450 | 50 | - | Smm < 0.1*D1 |
| metyloizobutyloketon | 29,70 | 50 | TAK | 0.1*D1< Smm <D1 |
| mezytylen | 0,2246 | 100 | - | Smm < 0.1*D1 |
| octan etylu | 7,83 | 100 | - | Smm < 0.1*D1 |
| węglowodory alifatyczne | 57969 | 3000 | TAK | Smm > D1 |

Ustalenie zakresu obliczeń

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 12

| Zakres pełny | Zakres skrócony |
| --- | --- |
| metyloetyloketon | formaldehyd |
| metyloizobutyloketon | alkohol izobutylowy |
| węglowodory alifatyczne | octan etylu |
| ksylen | czterochloroetylen |
| węglowodory aromatyczne | etylobenzen |
| pył PM-10 | mezytylen |
| tlenki azotu jako NO2 | toluen |
| amoniak | fenol |
| dwutlenek siarki | kumen |
| tlenek węgla | chlorowodór |
| ołów | fluor |
| benzen | nikiel |
|  | cynk i jego związki |
|  | kwas siarkowy (VI) |

Kryterium obliczania opadu pyłu

Analizowano emisję pyłu z 9 emitorów.

0,0667/n*h3,15 =     52,1

Suma emisji średniorocznej pyłu =  14  < 52,1  [mg/s]

Łączna emisja roczna  =  0,442  < 10 000  [Mg]

Nie potrzeba obliczać opadu pyłu.

Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględniać obszary ochrony uzdrowiskowej  (30xmm)

Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń  max(xmm) =    149,7 [m]

Emitor: linia fosforanowania nr 2

Należy analizować obszar o promieniu 4488 m od emitora pod kątem występowania zaostrzonych wartości odniesienia.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń ksylenu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 58,184 | 280 | 120 | 4 | 8 | NNE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 1,9211 | 460 | 260 | 4 | 5 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 100 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych ksylenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 280 Y = 120 m  i wynosi 58,184 µg/m3.

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 460 Y = 260 m , wynosi 1,9211 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 9 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń metyloetyloketonu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 45,137 | 280 | 120 | 4 | 8 | NNE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 1,4903 | 460 | 260 | 4 | 5 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 300 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych metyloetyloketonu występuje w punkcie o współrzędnych X = 280 Y = 120 m  i wynosi 45,137 µg/m3.

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 460 Y = 260 m , wynosi 1,4903 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 23,4 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 16,361 | 220 | 300 | 4 | 1 | SSE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,3817 | 220 | 180 | 6 | 1 | N |
| Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 220 Y = 300 m  i wynosi 16,361 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 220 Y = 180 m , wynosi 0,3817 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 20 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 96,878 | 220 | 300 | 4 | 1 | SSE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 1,0779 | 420 | 200 | 3 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 220 Y = 300 m  i wynosi 96,878 µg/m3.

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 420 Y = 200 m , wynosi 1,0779 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 16 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 190,782 | 220 | 300 | 4 | 1 | SSE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 5,7578 | 220 | 180 | 6 | 1 | N |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 220 Y = 300 m  i wynosi 190,782 µg/m3.

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 220 Y = 180 m , wynosi 5,7578 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 28 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 47,490 | 220 | 300 | 4 | 1 | SSE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 3,2600 | 380 | 200 | 4 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 220 Y = 300 m  i wynosi 47,490 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń metyloizobutyloketonu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 29,523 | 280 | 120 | 4 | 8 | NNE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,9748 | 460 | 260 | 4 | 5 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 50 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych metyloizobutyloketonu występuje w punkcie o współrzędnych X = 280 Y = 120 m  i wynosi 29,523 µg/m3.

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 460 Y = 260 m , wynosi 0,9748 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 3,42 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń amoniaku w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 2,817 | 240 | 80 | 3 | 1 | NNE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,1586 | 380 | 260 | 2 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 400 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych amoniaku występuje w punkcie o współrzędnych X = 240 Y = 80 m  i wynosi 2,817 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 380 Y = 260 m , wynosi 0,1586 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 45 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,450 | 400 | 180 | 6 | 1 | SSE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0403 | 380 | 200 | 6 | 1 | SSE |
| Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 Y = 180 m  i wynosi 0,450 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 380 Y = 200 m , wynosi 0,0403 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4,5 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń ołówu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,002 | 400 | 180 | 6 | 1 | SSE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0002 | 380 | 200 | 6 | 1 | SSE |
| Częstość przekroczeń D1= 5 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych ołówu występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 Y = 180 m  i wynosi 0,002 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 380 Y = 200 m , wynosi 0,0002 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,45 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 6,171 | 400 | 180 | 6 | 1 | SSE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,5615 | 380 | 200 | 6 | 1 | SSE |
| Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 Y = 180 m  i wynosi 6,171 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 380 Y = 200 m , wynosi 0,5615 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 80,798 | 280 | 120 | 4 | 8 | NNE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 2,8540 | 440 | 260 | 4 | 6 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 280 Y = 120 m  i wynosi 80,798 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 440 Y = 260 m , wynosi 2,8540 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów i siatce dodatkowej

| Nazwa zanieczyszczenia | Maksym. częstość przekroczeń D1, % | Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 |
| --- | --- | --- |
|  | X, m | Y, m | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | X, m | Y, m | Z, m | Obliczone | Da - R |
| ksylen | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 460 | 260 | 0 | 1,9211 | < 9 |
| metyloetyloketon | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 460 | 260 | 0 | 1,4903 | < 23,4 |
| pył PM-10 | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 220 | 180 | 0 | 0,3817 | < 20 |
| dwutlenek siarki | - | - | - | 0,00 | < 0,274 | 420 | 200 | 0 | 1,0779 | < 16 |
| tlenki azotu jako NO2 | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 220 | 180 | 0 | 5,7578 | < 28 |
| tlenek węgla | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 380 | 200 | 0 | 3,2600 |  |
| metyloizobutyloketon | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 460 | 260 | 0 | 0,9748 | < 3,42 |
| amoniak | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 380 | 260 | 0 | 0,1586 | < 45 |
| benzen | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 380 | 200 | 0 | 0,0403 | < 4,5 |
| ołów | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 380 | 200 | 0 | 0,0002 | < 0,45 |
| węglowodory aromatyczne | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 380 | 200 | 0 | 0,5615 | < 38,7 |
| węglowodory alifatyczne | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 440 | 260 | 0 | 2,8540 | < 900 |