Krzysztof Bartnicki

GOTEC POLSKA Sp. z o.o.

Komorniki

ul. Polna 7

55-300 Środa Śląska

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 63

85-950 Bydgoszcz

W odpowiedzi na pismo z dnia 6 sierpnia 2012 r. znak: WOO.4242.148.2012.DB przedstawiamy wyjaśnienia do informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa instalacji należącej do GOTEC Polska Sp. z o.o. Zakład w Jastrzębiu wraz z budową instalacji redukcji lotnych związków organicznych":

- przedstawienie jak zmieni się gospodarka odpadami w zakładzie w odniesieniu do stanu istniejącego w zakresie rodzaju, ilości, sposobu i miejsca magazynowania odpadów oraz dalszego postępowania z nimi;

Rozwój firmy Gotec Polska Sp. z o. o. pomimo wzrostu w zakresie zużycia surowców do powierzchniowej obróbki produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, nie spowoduje wzrostu w zakresie wytwarzania odpadów. Natomiast zastosowanie nowych linii cynkowo-niklowej i drugiej linii fosforanowania będzie się wiązało z dodatkowo z powstawaniem zużytych kąpieli alkalicznych. Zostało to ujęte w raporcie w pozycji: Alkalia trawiące 11 01 07*. Ponadto w procesie oczyszczania LZO powstawać będą niewielkie ilości zużytej cieczy sorpcyjnej. Odpad zaklasyfikowano jako: 16 05 08* Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne.

Celem zminimalizowania oddziaływania odpadów na środowisko sposób postępowania z nimi powinien przebiegać zgodnie z dotychczas sprawdzonymi i obowiązującymi w zakładzie procedurami. Są to wypracowane praktyki postępowania z odpadami stosowanymi przez Zakład i pozytywnie oceniane przez kontrole zewnętrzne np. WIOŚ. Obejmują one:

- selektywne, bezpieczne dla środowiska magazynowanie,

- magazynowanie w pełnej izolacji od środowiska ze względu na charakter odpadów,

- ostateczne odebranie przez uprawnionego odbiorcę, dającego gwarancje zgodnego z wymogami ochrony środowiska odzysku lub unieszkodliwienia odpadów

Oprócz rozwiązań technicznych zapewniających tymczasowe bezpieczne magazynowanie odpadów na terenie Zakładu, monitorowanie ich wytwarzania i postępowania z nimi wymuszają przepisy ustawy o odpadach w zakresie prowadzenia ewidencji, kart przekazania oraz tworzenia zestawień zbiorczych. Poza tym zagadnienie wytwarzania odpadów i postępowania z odpadami powinno znaleźć swoje miejsce w zmianie warunków obowiązującego pozwolenia zintegrowanego.

W poniższej tabeli zestawiono przewidywane rodzaje wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i miejsca ich powstawania oraz zalecany sposób magazynowania. Jedyny przewidywany dodatkowy w odniesieniu do dotychczasowej praktyki zakładu odpad stanowią „Alkalia trawiące 11 01 07*” został wytłuszczony w tabeli.

Tabela 1 Wytwarzane odpady niebezpieczne

| Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Źródło powstawania | Sposób magazynowania |
| --- | --- | --- | --- |
| Sole i roztwory zawierające metale ciężkie | 06 03 13* | Zużyte kąpiele oparte na bazie kwasu heksafluorocyrkonowego używane do fosforanowania metali, zużyte kąpiele soli chromowych używane do rozjaśniania i utrwalania powłok. Zużyte alkaliczne kąpiele do cynkowania na bazie wodorotlenku sodu i tlenków cynku do fosforanowania cynkowego Zużyte alkaliczne kąpiele do niklowania na bazie wodorotlenku sodu siarczanu niklu | W izolacji od środowiska. Zgodnie z dotychczasową procedurą odpady magazynowane są w paletopojemnikach w kontenerze wyposażonym w wannę wychwytową. Po okresie magazynowania przekazywane do utylizacji odbiorcy uprawnionemu |
| Kwasy trawiące | 11 01 05* | Zużyte kwaśne roztworów nisko stężonych kwasów siarkowego, solnego azotowego używanych w aktywacji neutralizacji, rozjaśnianiu w procesach przygotowawczych. | W izolacji od środowiska. Zgodnie z dotychczasową procedurą odpady magazynowane są w paletopojemnikach w kontenerze wyposażonym w wannę wychwytową. Po okresie magazynowania przekazywane do utylizacji odbiorcy uprawnionemu |
| Alkalia trawiące | 11 01 07* | Zużyte kąpiele alkalicznych roztworów używanych do odtłuszczania metali w procesie przygotowawczym przed fosforanowaniem lub\ i nałożeniem warstw metali ochronnych | W izolacji od środowiska. Podobnie jak odpady kwaśne magazynowane będą w paleto- pojemnikach w kontenerze wyposażonym w wannę wychwytową. Po okresie magazynowania przekazywane do utylizacji odbiorcy uprawnionemu |
| Osady i szlamy z fosforanowania | 11 01 08* | Zużyta kąpiel fosforanowo –wapniowo-cynkowa o odczynie kwaśnym oraz szlam z prasy filtracyjnej o odczynie kwaśnym pochodzące z procesu fosforanowania. | W izolacji od środowiska. Zgodnie z dotychczasową procedurą odpady magazynowane są w paletopojemnikach w kontenerze wyposażonym w wannę wychwytową. Po okresie magazynowania przekazywane do utylizacji odbiorcy uprawnionemu |
| Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 15 01 10* | Magazyn surowców. | W kontenerze w izolacji od środowiska |
| Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne | 15 02 02* | Przede wszystkim w czasie procesów odtłuszczania fosforanowania i powlekania. Maty filtracyjne | W kontenerze lub big-bagach w izolacji od środowiska |
| Baterie i akumulatory | 16 06 01* | Używane w maszynach, urządzeniach i sprzęcie stanowiącym wyposażenie instalacji | W kontenerze lub big-bagach w izolacji od środowiska |
| Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne | 16 05 08* | Powstaje w instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych | W beczkach w izolacji od środowiska |
| Zużyte urządzenia zawierające niebez-pieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (źródła światła) | 16 02 13* | Wyposażenie rozbudowanych nowych hal i pomieszczeń produkcyjnych oraz pomieszczeń biurowych. | W kontenerze lub big-bagach w izolacji od środowiska |
| Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biolo-giczne oczyszczanie ścieków przemysłowych. | 19 08 13* | Wytrącane osady w czasie oczyszczania ścieków popłucznych z fosforanowania i linii cynkowo-niklowej. Zawierają wodorotlenki glinu, żelaza, cynku, niklu, chromu, sole siarczanowe, azotowe i fosforanowe. | W izolacji od środowiska. Zgodnie z dotychczasową procedurą odpady magazynowane są w paletopojemni-kach w kontenerze wyposażonym w wannę wychwytową. Po okresie magazynowania przekazywane do utylizacji uprawnionemu odbiorcy. |

Tabela 22 Przewidywane ilości wytwarzanych odpadów

| Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Ilość odpadów Mg/r |
| --- | --- | --- |
| Sole i roztwory zawierające metale ciężkie | 06 03 13* | 15 |
| Kwasy trawiące | 11 01 05* | 150 |
| Alkalia trawiące | 11 01 07* | 150 |
| Osady i szlamy z fosforanowania | 11 01 08* | 200 |
| Inne chlorwocoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | 14 06 02* | 45 |
| Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | 14 06 03* | 135 |
| Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 15 01 10* | 2 |
| Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach) | 15 02 02* | 360 |
| Baterie i akumulatory | 16 06 01* | 0,005 |
| Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (źródła światła) | 16 02 13* | 0,45 |
| Odpady z systemów memberanowych zawierające metale ciężkie | 19 08 08* | 900 |
| Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczanie ścieków przemysłowych. | 19 08 13* | 1250 |

Również ilości wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne nie ulegną wzrostowi. Są to odpady nie wymagające szczególnych zabezpieczeń dotyczących wyizolowania od środowiska. Dotychczas w Zakładzie były one magazynowane w sposób selektywny w wydzielonych miejscach.

Tabela 33 Odpady inne niż niebezpieczne

| Rodzaj odpadu | Kod | Miejsce powstawania | Ilość odpadów w Mg/r |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13 | 11 01 14 | Zużyta kąpiel odtłuszczającą o odczynie alkalicznym używana w procesie fosforanowania. | 160 |
| Odpady z piłowania żelaza i jego stopów | 12 01 01 | Wykańczanie produktów | 25 |
| Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | 12 01 02 | Proces piaskowania (zużyty śrut metalowy) | 1000 |
| Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 | Magazyn surowców i wyrobów | 180 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 | Magazyn surowców i wyrobów | 90 |
| Opakowania z metali | 15 01 04 | Magazyn surowców i wyrobów | 300 |
| Odpadowe tonery drukarskie | 16 02 16 | Pomieszczenia biurowe | 0,01 |
| Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 16 03 80 | 16 03 04 | Linia produkcyjna – Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom | 100 |

- zweryfikowanie informacji dotyczących posiadanego przez zakład pozwolenia IPPC na stronach 50 i 70 Raportu podano różne decyzje wydane przez różne organy;

Na stronie 70 Raportu podano nieprawidłowe informacje dotyczące posiadanego pozwolenia. Zakład Gotec Sp. z o.o. posiada pozwolenie zintegrowane wydane decyzją Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z dnia 28 stycznia 2009r. znak ŚG.I.mc.760-1/42/08. Pozwolenie wydano na czas oznaczony do dnia 28 stycznia 2018r.

- szczegółowe określenie rodzajów odpadów powstających w procesie oczyszczania LZO;

Zgodnie z informacją uzyskaną od dostawcy jedynym odpadem będą niewielkie ilości zużytej cieczy sorpcyjnej. Ponieważ proces będzie prowadzony w warunkach przemysłowych na obecnym etapie nie można precyzyjnie określić ilości powstającego odpadu. Dostawca technologii określa tę ilość na 10 do 100 l/rok. Odpad zaklasyfikowano jako: 16 05 08* Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne). Natomiast odzyskane rozpuszczalniki będą wykorzystywane poza instalacją i nie będą stanowiły odpadu.

- potwierdzenie skuteczności absorpcji rozpuszczalników zapewniającej emisję LZO na poziomie 50 mg/m3 - należy przedstawić zgodnie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. 201 1 nr 95 poz., 558):

Potwierdzeniem skuteczności absorpcji rozpuszczalników jest gwarancja firmy AWS zawarta w umowie handlowej podpisanej w dniu 26.07.2011 na dostarczenie instalacji redukcyjnej. Celem zawarcia tej umowy było zapewnienie emisji LZO na poziomie 50 mg/m3, dla całej emisji przewidzianej do oczyszczenia w instalacji firmy AWS. Szczegółowe rozwiązania techniczne są zastrzeżoną tajemnicą handlową niemieckiej firmy.

- opisanie na czym polega technologia absorpcji rozpuszczalników - podać rodzaj cieczy absorbującej.

Urządzenie dostarczone przez firmę AWS Group AG ma na celu ograniczenie zawartości rozpuszczalników w powietrzu odlotowym, wyciąganym z maszyn powlekających. Po procesie zawartość Lotnych Związków Organicznych (LZO) w powietrzu odlotowym zostaje zredukowana do wartości max. 50 mg/m3. W pierwszym etapie procesu powietrze odlotowe, wyciągane z maszyn, zostaje wychwycone za pomocą specjalnych kanałów. Następnie w centralnym systemie czyszczącym następuje wytrącenie LZO z powietrza odlotowego.  Wytrącenie LZO z powietrza odlotowego jest możliwe dzięki zastosowaniu cieczy absorbującej GENOSORB 1843 (karta charakterystyki w załączeniu). Kolejnym etapem procesu jest regeneracja cieczy absorbującej, zawierającej wytrącone z powietrza odlotowego LZO. Proces regeneracji następuje poprzez skroplenie rozpuszczalników. Po zakończeniu tego etapu odzyskany rozpuszczalnik jest gotowy do ponownego wykorzystania. Oczyszczone powietrze zostaje odprowadzone kominem na zewnątrz instalacji.

- przedstawienie w jaki sposób został określony poziom mocy akustycznej źródeł - str. 43 - przyjęto jednakowy poziom 83 dB dla większości źródeł;

Poziom mocy akustycznej istniejących źródeł hałasu zamieszczonych w Tabeli 10 na str. 43 został przyjęty na podstawie obowiązującego pozwolenia zintegrowanego.

- wyjaśnienie, czy przedstawione izofony na str. 46 raportu obejmują hałas od komunikacji na terenie zakładu (transport surowców i materiałów);

Przedstawione na stronie 46 raportu obejmują zarówno hałas powodowany funkcjonowaniem instalacji, jak i hałas od komunikacji. Hałas powodowany funkcjonowaniem instalacji wraz z ich infrastrukturą będzie niższy od dopuszczalnych wartości o ponad 10 dB.

- załączenie dokumentacji przedstawiającej identyfikację obszarów chronionych przed hałasem. Identyfikację ww. obszarów przeprowadza się na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku na podstawie art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25. poz. 150 z późn. zm.). Właściwy miejscowo organ winien dokonać oceny, czy tereny położone w obszarze oddziaływania inwestycji (w promieniu ok. 100 m) należą do rodzajów terenów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Ponadto, należy odnieść się do planowanej zabudowy, tj. wydane warunki zabudowy, pozwolenia na budowę itp.

W związku z powyższym pytaniem wystosowano do Urzędu Gminy Bartniczka pismo z prośbą o wydania opinii w sprawie terenów podlegających ochronie akustycznej zlokalizowanych w pobliżu Gotec Polska Sp. z o.o. w Jastrzębiu.

Zgodnie z odpowiedzią urzędu gminy tereny położone w promieniu ok. 100m od firmy Gotec Polska Sp. z o.o. nie należą do rodzajów terenów, o których stanowią przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826)

Na ww. terenach nie wydano decyzji o warunkach zabudowy:

-pod zabudowę mieszkaniową

-pod szpitale i domy opieki społecznej

- pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

- na cele uzdrowiskowe,

- na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

- na cele mieszkaniowo-usługowe

Odpowiedź Urzędu Gminy Bartniczka znak WIŚR.6220.1.1.12 stanowi załącznik do niniejszego pisma

- wyjaśnienie przyjętego sposobu wprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji poprzez ich rozcieńczenie (str. 42). Wody czyste powinny być wprowadzone do procesu technologicznego - obieg zamknięty. Niedopuszczalne jest rozcieńczanie ścieków przed odprowadzeniem do kanalizacji (rozcieńczanie nie powoduje zmniejszenia ładunku substancji zawartych w ściekach);

Treść § 7 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (DZ.U.Nr 136,poz.964) jest następująca: „Ścieki przemysłowe nie mogą być rozcieńczane wodą w celu uzyskania dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w rozporządzeniu”

W niniejszym przypadku nie mamy do czynienia z wodą, a ze ściekami z uzdatniania wody potrzebnej do procesów galwanotechnicznych. Rzeczywiście zawartość zanieczyszczeń w ściekach po uzdatnieniu wody w stosunku do poziomów niektórych substancji w ściekach przemysłowych i bytowych jest bardzo niska. Poza tym brzmienie tego przepisu zakłada działanie zamierzone i celowe. Tymczasem istniejące rozwiązania systemu kanalizacji Gotec Polska Sp. z o. o. w Jastrzębiu powodują, że ścieki zakładu są wprowadzane do kanalizacji gminnej w jednym punkcie. W związku z tym w tym miejscu łączą się różne strumienie ścieków tj. ścieki bytowe, ścieki przemysłowe, ścieki po uzdatnianiu demineralizacji wody, ścieki deszczowe. Wobec tego użyte w raporcie sformułowanie cyt. „Strumień ścieków przemysłowych po podczyszczeniu, przed wprowadzeniem do kanalizacji gminnej zostanie rozcieńczany czystymi wodami (ściekami) po uzdatnieniu, demineralizacji oraz ściekami bytowymi, w których substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska nie występują” w przedmiotowej części nie było precyzyjne.

- przedstawienie porównania proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT);

Analizując rozwiązania planowane do zastosowania w GOTEC Polska sp. z o.o. wykorzystano:

- Reference Document on Best Available Techniques for Surface Treatment Using Organic Solvents. DREF code STS.Sevilla. August 2007 r. (Dokument referencyjny BAT na temat najlepszych dostępnych technik Obróbki powierzchniowej z użyciem rozpuszczalników organicznych)

W GOTEC Polska sp. z .o.o zasady zapisane w BREFie dotyczą głównie następujących procesów jednostkowych: dostawy rozpuszczalników, magazynowania, dystrybucji na stanowiska pracy oraz powlekania.

| Rodzaje czynności | Postępowanie zgodne z BAT | Zasady gospodarowania rozpuszczalnikami stosowane w GOTEC Polska Sp. z o.o. w Zakładzie w Jastrzębiu |
| --- | --- | --- |
| Dostawa | 1 .Obszar przeładunku powinien być utwardzony, otoczony betonowymi krawężnikami i nie powinien być usytuowany w pobliżu systemu kanalizacyjnego. 2.W przypadku nieprzewidzianego wycieku na obszarze przeładunku należy stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa 3. Obszar przeładunkowy winien być utrzymywany w należytym porządku. Usunięte winny być z niego wszystkie przedmioty mogące przeszkadzać podczas przeładunku. | Warunek spełniony GOTEC sp. z o.o dla instalacji w Jastrzębiu posiada opracowane procedury postępowania dla poszczególnych procesów produkcyjnych. Jedną z obowiązujących procedur jest dostawa surowców. W zakładzie do usuwania rozlewów i wycieków wykorzystywane są sorbenty. Teren przeładunku utwardzony Warunek spełniony |
| Magazynowanie | Magazynowanie i obchodzenie się z materiałami niebezpiecznymi przeanalizowano zgodnie z Brefem: Emissions from storage of bulk or dangerous materials [EIPPCB, 2005] 1 .Pomieszczenie magazynowe powinno być wykonane z materiałów zapewniających szczelność, uniemożliwiającą przenikanie rozpuszczalników przez podłogi, na których są umieszczone. 2. Magazyny winny być odpowiednio wentylowane, zacienione i znajdować się z dala od źródła ciepła. 3. Zbiorniki, wieka beczek, plomby winny być odporne na działanie przechowywanego rozpuszczalnika i wytrzymywać zmiany ciśnienia spowodowane np. zmianą temperatur w okresie letnim. 4.W celu ograniczenia podgrzania rozpuszczalnika, beczki i pojemniki winny być pomalowane na jasny kolor. | Pomieszczenia magazynowe posiadają szczelne nienasiąkliwe posadzki Warunek spełniony – wentylacja mechaniczna Rozpuszczalniki są dostarczane, magazynowane oraz dystrybuowane w specjalnych pojemnikach tzw. „safetainer” zapewniających maksymalne bezpieczeństwo obrotu nimi. Rozpuszczalniki magazynowane są w pomieszczeniu zamkniętym. Wyeliminowano tym samym wpływ czynników zewnętrznych w tym zakresie. |
| Dystrybucja | Rozpuszczalniki znajdujące się w puszkach lub beczkach powinny być przechowywane w głównym magazynie i stamtąd dystrybuowane Należy prowadzić zapisy zwierające informacje o rodzaju rozpuszczalnika jego ilości oraz przeznaczeniu. Działania te pozwolą na kontrolę wykorzystania rozpuszczalnika i ułatwią wykrycie wycieków Osoby odpowiedzialne w tym zakresie powinny być przeszkolone Niewykorzystany rozpuszczalnik należy zwracać do magazynu Tam gdzie możliwe należy stosować zamiast beczek zbiorniki masowe z wbudowanymi otworami dla wózków widłowych co sprawia, że postępowanie z nimi jest łatwiejsze i bezpieczniejsze. Trasy przewozu winny być wolne od przeszkód i w miejscach wolnych od kanałów ściekowych źródeł ognia lub innych zagrożeń | Warunek spełniony Warunek spełniony prowadzone są karty charakterystyki substancji niebezpiecznej Warunek spełniony – są instrukcje i dostępne karty charakterystyki substancji niebezpiecznej Warunek spełniony Rozpuszczalniki są dostarczane, magazynowane oraz dystrybuowane w specjalnych pojemnikach tzw. „safetainer” zapewniających maksymalne bezpieczeństwo obrotu nimi trasy komunikacyjne są wyznaczone i przestrzegane |
| Proces produkcyjny | Częściowo opróżnione opakowania (beczki, puszki) należy zamykać, aby zapobiec parowaniu oraz przechowywać z dala od źródła ciepła i przeciągów Wszelkie pojemniki należy szczelnie zamykać, stosując odpowiednio dopasowane pokrywy i osłony Należy wprowadzić wśród pracowników zasadę „sprzątania na bieżąco” Wiele operacji w instalacji może być zautomatyzowane Należy systematycznie porównywać oraz rejestrować czynniki wejściowe (surowce, wodę i energię) oraz wyjściowe (emisje do powietrza i wody, oraz odpady), oraz regularne porównywać je z poprzednimi dla instalacji oraz wartościami dopuszczalnymi. | Warunek spełniony pomocnym jest stosowanie pojemników typu „safetainer” zapewniających maksymalne bezpieczeństwo obrotu rozpuszczalnikami. Zasady postępowania są wdrożone wśród załogi Większość prac związanych z powlekaniem jest wykonywana w automatach. Warunek jest na bieżąco spełniany w związku z wypełnianiem wymogów decyzji środowiskowych oraz potrzeb raportowania. |
| Zapobieganie wyciekom i postępowanie w przypadku wycieku | 1.Pracownicy powinni być poinformowani jak postępować z wyciekami 2.Zestawy do usuwania wycieków powinny się znajdować w odpowiednich miejscach na terenie zakładu. 3. Należy ustalić sposób postępowania w przypadku dużych wycieków. Procedura winna obejmować powiadamianie służb ratowniczych, które zamkną pokrywy studzienek ściekowych i odetną kanalizację oraz za pomocą odpowiednich materiałów osuszą i oczyszczą teren wycieku. 4. Zanieczyszczone sorbenty powinny być złożone w szczelnie zamkniętych pojemnikach, a następnie poddane odzyskowi lub odpowiednio unieszkodliwione. | Warunek spełniony – pracownicy są przeszkoleni Warunek spełniony. Obowiązuje instrukcja postępowania w sytuacjach awaryjnych Prowadzi się gospodarkę odpadami zgodną z obowiązującą w tym zakresie ustawą |
| Odzysk rozpuszczalników i ponowne zastosowanie na terenie zakładu | Należy prowadzić ewidencje wszystkich odpadów oraz produktów nadających się do ponownego wykorzystania Szmaty i rękawice nasączone rozpuszczalnikiem należy wycisnąć do zbiornika ze zużytym rozpuszczalnikiem, przykryć go. zebrany rozpuszczalnik należy wykorzystać ponownie. W celu uniknięcia składowania, jeżeli jest to możliwe, należy wykorzystać przestarzałe produkty w nowych zastosowaniach. Należy rozważyć zakup sprzętu do destylacji, aby odzyskiwać zanieczyszczone rozpuszczalniki i farby w celu ponownego ich zastosowania. | Prowadzi się gospodarkę odpadami zgodną z obowiązującą w tym zakresie ustawą Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne nie są cieknące. Nie ma możliwości wykorzystania niepełnowartościowych surowców. Są one zwracane dostawcy Prowadzi się destylację rozpuszczalników. |
| Składowanie | Należy prowadzić ewidencję wszystkich odpadów zgodną z wymogami prawa, co pomoże w prowadzeniu gospodarki rozpuszczalnikami. Do segregowania odpadów należy wykorzystać czytelne etykiety lub kolorowe opakowania . Pozwoli to na uniknięcie wzajemnego zanieczyszczenia składowanych substancji oraz ułatwi odzysk. Należy zapewnić, że zbiorniki zawierające odpady będą odpowiednio zapieczętowane, w dobrym stanie, nie korodujące i szczelne . Należy zadbać o regularne wywożenie zużytych rozpuszczalników z terenu zakładu. Zmniejszy to ryzyko korozji beczek oraz nieprzewidzianych wycieków, Mieszanki rozpuszczalników powinny być przygotowane w taki sposób, aby łatwo było z nich odzyskać poszczególne substancje. | Zakład jest zobowiązany do przestrzegania art. 36 i 37 ustawy o odpadach, mówiących o obowiązkach w zakresie ewidencji odpadów. Obowiązek jest realizowany Gospodarowanie odpadami polega na ich selektywnym magazynowaniu i przekazywaniu podmiotom uprawnionym do ich odbioru i dalszego odzysku bądź unieszkodliwienia. Odpady są magazynowane w odpowiednich opakowaniach: kontenerach, big -bagach, safe-tainerach. Wykluczających możliwość wystąpienia korozji |
| Kontrola zużycia rozpuszczalników | Archiwizować dokumentację dotyczącą gospodarki rozpuszczalnikiem na terenie zakładu. Należy kontrolować zużycie rozpuszczalników na poszczególnych etapach Archiwizować dokumentację związana z rozpuszczalnikami przekazywanymi do unieszkodliwienia. | GOTEC sp. z o.o dla instalacji w Jastrzębiu posiada opracowane procedury postępowania dla poszczególnych procesów produkcyjnych. Obejmują one: dokumentowanie poszczególnych procesów i czynności, z odnotowywaniem parametrów ilościowo-jakościowych, kontrolę zużycia stosowanych surowców itd. Zgodnie art. 36 ust. 10 ustawy o odpadach zarządzający instalacją jest zobowiązany do przechowywania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów przez okres 5 lat. Obowiązek jest realizowany |

W związku z planowanym zwiększeniem produkcji, konieczna jest budowa instalacji do redukcji emisji lotnych związków z gazów odlotowych z instalacji powlekania. Zastosowanie takiego urządzenia jest jedną z metod wymienianych w dokumencie referencyjnym jako BAT. Spełnione będą ponadto tak istotne z punktu widzenia BAT zagadnienia:

1 – kolektorowanie,

2 - dotrzymanie standardów emisyjnych,

3 – małoodpadowa technologia

4 – odzysk rozpuszczalników

5 – brak dodatkowej emisji

6 – hermetyzacja procesów

- przeanalizowanie możliwości zaliczenia firmy GOTEC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Jastrzębie do zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, ze względu na magazynowanie materiałów malarskich, w tym rozpuszczalników organicznych, paliw płynnych (przedstawić bilans magazynowanych materiałów oraz ich charakterystykę fizyko-chemiczną);

W celu przeanalizowania możliwości zaliczenia GOTEC Polska Sp. z o.o. do zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, ze względu na magazynowanie substancji niebezpiecznych w poniższej tabeli zestawiono poszczególne substancje magazynowane na terenie zakładu. Przyjęto maksymalną ilość jaka może się znaleźć w Zakładzie.

| Nazwa substancji | Klasyfikacja substancji | Ilość substancji [Mg] |  | Maksymalna ilość decydująca o zakwalifikowaniu zakładu do zakładów zwiększonym ryzyku [Mg] Q | Maksymalna ilość decydująca o zakwalifikowaniu zakładu do zakładów dużym ryzyku [Mg] Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | q |  |  |  |
| Chemosil-225 | R20/21, R38, R51/53, R10, | 3,04 | 7,8 | 200 | 500 |
|  |  |  |  | 5000 | 50000 |
| Chemosil -211 | R11, R20/21/22, R36/37/38, R52/53, R66 | 7,9 |  | 5000 | 50 000 |
| Chemosil -360 | R11, | 0,046 |  | 5000 | 50 000 |
| Chemosil -411 NL | R10, R20/21, R38, R43, R51/53 | 8,5 |  | 5000 | 50 000 |
|  |  |  |  | 200 | 500 |
| Chemosil -425 V | R10, R20/21, R38, R43, R51/53 | 0,627 |  | 5000 | 50 000 |
|  |  |  |  | 200 | 500 |
| Chemosil X6070 | R10, R20/21, R38, R48/20, R63, R67 | 0,075 |  | 5000 | 50 000 |
| Cilbond -10E | R11, R20, R36/37, R66, | 0,175 |  | 5000 | 50 000 |
| Cilbond -20 | R20/21;R63, R36/38, R11, R52/53. | 0,075 |  | 5000 | 50 000 |
| Cilbond -12E | R11, R20, R36/37, R52/53, R66, | 3,04 |  | 5000 | 50 000 |
| Cilbond -80EV | R10, R20/21, R38, | 3,99 |  | 5000 | 50000 |
| Megum122 | R10, R11, R20, R20/21, R38, R40, R51/53 | 0,05 | 0,86 | 5000 5000 200 | 50000 50000 500 |
| Megum 122J | R10, R20/21, R38, | 0,05 |  | 5000 | 50 000 |
| Megum 128 | R10, R20/21, R38, | 0,35 |  | 5000 | 50 000 |
| Megum 538 | R10, R20/21, R38, R52/53 | 0,2625 |  | 5000 | 50 000 |
| Megum 3270 | R11, R20/21/22, R36/3738, R52/53, R66 | 0,35 |  | 5000 | 50 000 |
| Megum 3271 | R11, R20/21/22, R36/3738, R52/53, | 0,35 |  | 5000 | 50 000 |
| Megum 3275 | R11, R20, R36/37, R66, | 0,05 |  | 5000 | 50 000 |
| Megum 3276 | R11, R20, R36/37/38, R52/53, | 8,75 |  | 5000 | 50 000 |
| Megum 3351 | R11, R20, R36/37/38, R52/53, | 0,05 |  | 5000 | 50 000 |
| Halosol | R11, R36, R52/53, R67 | 0,455 | 0 | 5000 | 50000 |
| Chemlock 207 | R11, R20, R36/37, R66 | 0,26222 |  | 5000 | 50000 |
| Chemlock 205 | R11, R20, R36/37, R66 | 0,534 |  | 5000 | 50000 |
| Chemlock 8212 | R51/53, R33, | 0,639 |  | 200 | 500 |
| Chemlock 8008 | R50/53, R51/53 | 0,645 |  | 100 | 200 |
|  |  |  |  | 200 | 500 |
| Chemlock 901 | R36/37, R10, R20, R20/21, R11, R38, R66, | 5,9193 |  | 5000 | 50 000 |
|  |  |  |  | 5000 | 50 000 |
| Chemlock 8116 | R36/37/38, R51/53, | 0,00435 |  | 100 | 200 |
| Chemlock 6227 | R10, R20/21, R38 | 0,025 |  | 5000 | 50000 |
| Thixon OSN-2-EF-v | R11, R20/21, R33, R36, R42/43, R51/53, R65, | 0,025 |  | 5000 100 | 50 000 200 |
| Thixon P6-EF | R11, R20/22, R36/37,R66, R65, R42/43, R51/53, | 1,746 |  | 5000 | 50 000 |
|  |  |  |  | 200 | 500 |
| Thixon 814 | R11, R20/21, R52/53, R65, | 0,088 |  | 5000 | 50 000 |
| Parlock PM-05 | R11, R20/21, R36/37, R66 | 1,14 |  | 5000 | 50 000 |
| Parlock PC-6016 | R10, R20/21, R38 | 1,9 |  | 5000 | 50 000 |
| Ethanol | R11 | 0,16 |  | 5000 | 50 000 |
| Mek | R11, R36, R66, R67, | 4,25 |  | 5000 | 50 000 |
| XYLEN | R10, R20/21, R38 | 3,5 |  | 5000 | 50 000 |

Zaliczenie zakładu do zakładu o dużym ryzyku następuje wtedy, jeżeli suma

q1/QD1 + q2/QD2 + q3/QD3 + q4/QD4 + ..... + qx/QDx

jest większa lub równa 1, gdzie poszczególne symbole oznaczają:

qx -    ilości substancji niebezpiecznych (lub kategorii substancji niebezpiecznych) odpowiadających tabeli 1 lub 2,

QDx -   odpowiednie ilości określone w kolumnie 5 tabeli 1 lub ilości określone w kolumnie 3 tabeli 2.

Kwalifikacja zakładu:

(3,04 + 8,5 + 0,627 + 0,075 + 3,99 + 0,05 + 0,05 + 0,35 + 0,2625 + 5,9193 + 0,025 + 1,9 + 3,5)/ 5000 + (7,9 + 0,046 + 0,175 + 0,075 + 3,04 + 0,05 + 0,35 + 0,35 + 0,05 + 8,75 + 0,05 + 0,455 + 0,26222 + 0,534 + 5,9193 + 0,025 + 1,746 + 0,088 + 1,14 +0,16 + 4,25)/5000 + (3,04 + 8,5 + 0,627 + 0,05 + 0,639 + 0,645 + 0,00435 + 0,025 + 1,746)/ 200 + (0,645)/100 = 28,2888/5000 + 35,41552/5000 + 15,27635/200 + 0,645/100 = 0,005658+ 0,0007083+ 0,076382 + 0,00645= 0,095573 < 1

Zatem zakład nie zalicza się do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Zaliczenie zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku następuje wtedy, jeżeli suma

q1/QZ1 + q2/QZ2 + q3/QZ3 + q4/QZ4 + ..... + qx/QZx

jest większa lub równa 1, gdzie poszczególne symbole oznaczają:

qx -    ilości substancji niebezpiecznych (lub kategorii substancji niebezpiecznych) odpowiadających tabeli 1 lub 2,

QZx -   odpowiednie ilości określone w kolumnie 4 tabeli 1 lub ilości określone w kolumnie 2 tabeli 2.

Kwalifikacja zakładu:

(3,04 + 8,5 + 0,627 + 0,075 + 3,99 + 0,05 + 0,05 + 0,35 + 0,2625 + 5,9193 + 0,025 + 1,9 + 3,5)/ 50 000 + (7,9 + 0,046 + 0,175 + 0,075 + 3,04 + 0,05 + 0,35 + 0,35 + 0,05 + 8,75 + 0,05 + 0,455 + 0,26222 + 0,534 + 5,9193 + 0,025 + 1,746 + 0,088 + 1,14 + 0,16 +  4,25)/50 000 + (3,04 + 8,5 + 0,627 + 0,05 + 0,639 + 0,645 + 0,00435 + 0,025 + 1,746)/ 500 + (0,645)/200 =  28,2888/5000 + 35,41552/5000 + 15,27635/500 + 0,645/200 = 0,000566 + 0,000708+ 0,030553 + 0,003225 =  0,035052 <  1

- przedstawienie zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem płynnymi substancjami chemicznymi (paliwa płynne, rozpuszczalniki organiczne, oleje eksploatacyjne itp.). Eksploatacja planowanej instalacji należy do działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku.

Część produkcyjno-magazynowa zakładu posiada szczelne, nieprzepuszczalne podłoże oraz jest zadaszona. Dotyczy to miejsc, w których używa się, składuje lub magazynuje substancje chemiczne mogące zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne. Prowadzi się ściśle rejestrowaną, selektywną gospodarkę materiałową oraz gospodarkę odpadową. Olej opałowy używany w zakładowej kotłowni magazynowany jest w wydzielonym pomieszczeniu, w szczelnych zbiornikach. Magazyn farb, lakierów i rozcieńczalników zabezpieczony jest przed dostępem osób postronnych i posiada zabezpieczenia przed skażeniem środowiska. Substancje magazynowane są w oryginalnych fabrycznych opakowaniach (beczki, kontenery, paletopojemniki). Pomieszczenie magazynowe wyposażone jest w wanny wychwytowe. Substancje chemiczne używane do procesów fosforanowania magazynowane są w wydzielonym pomieszczeniu na terenie obiektu do fosforanowania. Substancje magazynowane są w oryginalnych opakowaniach producenta środka (kanistry, paletopojemniki, worki). Magazyn posiada szczelną posadzkę i wyposażony jest w wanny wychwytowe.

W pomieszczeniach ciągów technologicznych znajdują się substancje chemiczne (farby, lakiery, rozpuszczalniki) w ilościach zabezpieczających tylko bieżące potrzeby.  Poza tym szczelne posadzki wraz z systemem kanalizacji skierowanej do oczyszczalni ścieków stanowią dodatkowe zabezpieczenie środowiska na wypadek awarii.

Z procesów technologicznych i rozwiązań organizacyjnych wynika potrzeba czasowego magazynowania wytwarzanych odpadów. W zależności od stanu skupienia magazynowane są one: w opakowaniach zamkniętych, pojemnikach, paletopojemnikach, zakrytych kontenerach, „big-bagach”, beczkach. Miejsca przeznaczone na czasowe magazynowanie odpadów są izolowane od podłoża litą nawierzchnią. Przyjęty sposób postępowania z odpadami ogranicza do minimum oddziaływanie na środowisko. Na terenie zakładu funkcjonują instrukcje na wypadek sytuacji awaryjnych. Instrukcje te oprócz zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych zawierają sposoby i zakres informowania o wystąpieniu awarii. Instrukcje przewidują informowanie najbliższych pracowników zagrożonych awarią, informowanie bezpośrednich przełożonych, kierownictwo zakładu, a w wypadku dużych awarii informowanie zewnętrznych służb ratowniczych (Państwowa Straż Pożarna).

Z poważaniem