OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego-wykonawczego na

przebudowę nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 080602C Stare Świerczyny - Nowe Świerczyny

od km 0+000 do km 1+170  dz nr 227

- Opis robót

- Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne: oczyszczenie nawierzchni, ścinanie poboczy - usunięcie darniny, wywiezienie nadmiaru gruntu, remonty cząstkowe emulsją asfaltową i grysami kamiennymi

- Nawierzchnia: powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami kamiennymi

- Dane o dokumentacji: projekt budowlany- wykonawczy, przedmiar i kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne

- Parametry określające wielkość realizowanej inwestycji

- kategoria drogi – L

- kategoria ruchu – KR 1

- prędkość projektowa – 40 km/godz.

- długość odcinka – 1,170 km

- szerokość jezdni – 4,6  m

- pobocza gruntowe - 0,75 m - 1 m

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSU

Podstawa opracowania:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku                                         ( Dz.U. nr 130, poz.1389 ) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

2. Katalogi Norm Rzeczowych

3. Ceny zgodnie z Publikacją  Biuletynu Cenowego Budownictwa BCB  - Serwis informacji cenowych Budownictwa „Orgbud-Serwis”

3.1. Robocizna – stawka robocizny dla województwa kujawsko-pomorskiego

3.2. Wskaźniki narzutów –  dla województwa kujawsko-pomorskiego

3.3. Ceny materiałów i pracy sprzętu – według cen „Orgbud Serwis” na IV kw. 2015 roku

Podstawa wyceny – kalkulacja szczegółowa

2. Zakres i lokalizacja opracowania

Opracowanie obejmuje projekt na przebudowę nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 080602C            Stare Świerczyny - Nowe Świerczyny od km 0+000 do km 1+170 na długości 1,170 km polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni - pojedynczego powierzchniowego utrwalenia grysami kamiennymi.

Przebudowa  nawierzchni ma na celu poprawienie przejezdności na w/w odcinku drogi oraz przedłużenie okresu użytkowania przed wykonaniem wzmocnień istniejącej konstrukcji nawierzchni

Przebudowę zlokalizowano w granicach pasa drogowego który jest własnością gminy Bartniczka. Szerokość pasa drogowego od 9 do 11 m.

4. Stan istniejący

Planowana przebudowa nawierzchni geometrycznie pokrywa się z jezdnią drogi.

Obecnie na istniejącej nawierzchni bitumicznej występują punktowo spękania siatkowe i wykruszenia.

Szerokość jezdni - 4,6 m. Spadki poprzecze nawierzchni 1,5 - 2%.

Pobocza gruntowe szerokości od 0,75 do 1 m.

Odwodnienie powierzchniowe w pas drogowy.

Zieleń przydrożna - nie występuje potrzeba wycinki drzew i krzewów.

5. Warunki gruntowo – wodne

Projektowany zakres robót związany z przebudową nawierzchni jezdni nie wymaga przeprowadzania badań geotechnicznych podłoża gruntowego.

6.1. Rozwiązania projektowe w planie sytuacyjno-wysokościowym

Projektowane roboty nawierzchniowe wykonywane będą na istniejącej nawierzchni jezdni.

Nie dokonuje się zmian w geometrii i profilu istniejącej drogi.

6.2. Konstrukcja nawierzchni

Projektowany zakres robót składa się z elementów:

1. Robót przygotowawczych

2. Robót nawierzchniowych

6.2.1. Roboty przygotowawcze

Roboty remontowe mają na celu przygotowanie istniejącej nawierzchni do wykonania robót nawierzchniowych - powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami

Zakres robót przygotowawczych obejmuje wykonanie:

- oczyszczenie nawierzchni

- ścinkę poboczy z usunięciem darniny

- wywiezienie urobku ze ścinki poboczy

- remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową wykonany remonterem

6.2..2. Roboty nawierzchniowe

Roboty nawierzchniowe polegają na wykonaniu pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami kamiennymi. Roboty mają za zadanie wydłużenie czasu eksploatacji drogi.

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie obejmuje wykonanie:

- powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami kamiennymi o frakcji 5/8 mm.

6.3. Odwodnienie

Nie zmienia się istniejących warunków odwodnienia - odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie powierzchniowo w pas drogowy.

7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Nie zmienia się istniejącego oznakowania drogi.

Wszystkie znaki muszą posiadać wymiary zgodne z grupą znaków – średnie, lica znaków – odblaskowe.

Odległości ustawienia znaków zgodne ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych ustalonymi w załącznikach do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz.U. nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

8. Ochrona zabytków

Nie określono nakazów, zakazów, ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenu dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

W razie natrafienia  w trakcie robót ziemnych na obiekty archeologiczne należy przerwać prace, teren zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić odpowiednie Służby Ochrony zabytków.

9.  Ochrona przeciwpożarowa - nie dotyczy

10. Wpływ eksploatacji górniczej - nie dotyczy

11. Wpływ inwestycji – przebudowy drogi na środowisko

Dokonując oceny rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, wielkości zajmowanego terenu, wykorzystania zasobów naturalnych, stosowane technologie, brak odpadów, brak wzrostu emisji i substancji uciążliwych należy stwierdzić że przebudowa drogi nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska i nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi.

Realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko przyrodnicze a w szczególności na drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i podziemne, atmosferę.

Nie występuje więc potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia.

Podczas realizacji inwestycji należy:

- prace budowlane prowadzić w porze dnia, tak aby uciążliwości akustyczne były jak najmniejsze dla okolicznej zabudowy,

- uciążliwości wynikające z realizacji przedsięwzięcia powinny zamykać się w granicach działek objętych robotami,

- w trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić oszczędne korzystanie z terenu, a po zakończeniu prac budowlanych teren przywrócić do stanu pierwotnego,

- stosować niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania dróg dojazdowych w czystości oraz ograniczających emisję pyłu w trakcie transportu materiałów i prac budowlanych.

12. Urządzenia obce i uzgodnienia

Powierzchniowy charakter robót nie wymaga uzgodnień branżowych.

13. Uwagi końcowe

- Wykonawca robót powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie – Plan BIOZ w przypadku gdy czas robót przekroczy 500 osobodni.

Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i sztuką budowlaną, specyfikacjami technicznymi określającymi sposób wykonania, zabezpieczenia i odbioru robót. Materiały użyte do robót powinny posiadać atest pozwalający na ich wbudowanie zarówno pod względem technicznym jak też jako przyjazne dla środowiska