GMINA BARTNICZKA

UL. BRODNICKA 8

87-321 BARTNICZKA

www.bip.bartniczka.pl

e-mail:ugb@data.pl

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Rodzaje zamówienia: dostawa

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem (tj. posypywarką oraz  beczkowozem)

Nr sprawy: WIŚR.271.2.5.2014

Bartniczka, dnia 6 października 2014r.

- INFORMACJE OGÓLNE

  - Gmina Bartniczka z siedzibą przy ul. Brodnickiej 8, 87-321 Bartniczka zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu pn. Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem (tj. posypywarką oraz beczkowozem), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” oraz w jej załącznikach.

  - Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, Kodeks cywilny.

  - Niniejszą SIWZ można pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego www.bip.bartniczka.pl lub odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego – p. Piotr Ruciński - Urząd Gminy w Bartniczce, ul. Brodnicka 8,                      87-321 Bartniczka w godz. 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku lub drogą pocztową. Pobranie SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego nie wymaga jej pobrania                  w wersji drukowanej.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego                  i fabrycznie nowego osprzętu do w/w ciągnika, tj. posypywarki do konserwacji                             i zimowego utrzymania dróg oraz beczkowozu – wozu asenizacyjnego.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z parametrami, na podstawie których oceniona zostanie zgodność oferowanego ciągnika i osprzętu z wymaganiami Zamawiającego.

Wymagane parametry ciągnika rolniczego oraz obowiązki Wykonawcy:

| 1. | Silnik z zapłonem samoczynnym, chłodzony cieczą, trzy lub czterocylindrowy z turbodoładowaniem |
| --- | --- |
| 2. | Moc od 70 do 83 KM |
| 3. | Napęd 4x4 |
| 4. | Maksymalna prędkość, co najmniej 30 km/h |
| 5. | Hydraulika dwusekcyjna |
| 6. | Liczba biegów minimum 10 przód i min 10 tył z rewersem. |
| 7. | Tylny wał odbioru mocy 540/1000 obr/min. |
| 8. | Udźwig podnośnika tylnego min. 2300 kg. |
| 9. | Hamulce tylne tarczowe mokre |
| 10. | Błotniki przednie i tylnie |
| 111. | Wyposażenie kabiny ciągnika, min. – otwierany dach, radio, oświetlenie wewnątrz kabiny, ogrzewanie i nadmuch zimnego powietrza, siedzenie kierowcy i pasażera, uchylna tylna szyba, drzwi wejściowe z prawej i lewej strony |
| 12. | Oprzyrządowanie instalacji elektrycznej, min. – wskaźnik temperatury wody, obrotomierz, licznik godzin pracy, wskaźnik paliwa, oświetlenie za pomocą reflektorów roboczych przód i tył – zamontowane na kabinie (min. 2 lampy przód i 2 lampy tył), instalacja 12 V |
| 13. | Blokada mechanizmu różnicowego |
| 14. | Obciążniki kół tylnych min. 150 kg |
| 15. | Obciążniki przednie min. 270 kg |
| 16. | Przystosowany do pracy z przyczepą jednoosiową, przyczepą dwuosiową, piaskarką oraz beczkowozem |
| 17. | Wydajność pompy hydraulicznej od 32 l/min |
| 18. | Zaczep tylny górny i dolny (transportowy i rolniczy) |
| 19. | Instalacja pneumatyczna min jednoprzewodowa do sterowania i podłączania przyczepy |
| 20. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym |
| 21. | Wyposażenie standardowe – gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, zapasowy kluczyk do stacyjki |
| 22. | Lusterko wewnętrzne i lusterka zewnętrzne |
| 23. | Wycieraczki szyby przedniej i tylnej |
| 24. | Ciągnik musi być przystosowany do ruchu po drogach publicznych oraz posiadać niezbędne dokumenty do zarejestrowania (atesty, przegląd techniczny). Wymagana jest możliwość rejestracji, co najmniej na dwie osoby. Wykonawca jest zobowiązany w dniu dostawy ciągnika przekazać Zamawiającemu wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, wystawione przed dniem 22 czerwca 2013 r. lub świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu. |
| 25. | Wraz z dostawą ciągnika Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu: gwarancję, instrukcję obsługi w języku polskim oraz katalog części zamiennych; książkę serwisową, dokumenty pozwalające na zarejestrowanie. |
| 26. | Min jedna lampa błyskowa (tzw. kogut) zamontowana na kabinie |
| 27. | Serwis sprawowany bezpośrednio przez Wykonawcę |
| 28. | Stacjonarny serwis Wykonawcy w odległości nie większej niż 100km od siedziby Zamawiającego |
| 29. | Bezpłatne dostarczenie ciągnika do siedziby Zamawiającego wraz z przeszkoleniem operatora |
| 30. | Gwarancja min. 18 m - cy lub 1400 mtg |
| 31. | Bezpłatny pierwszy i drugi przegląd gwarancyjny |
| 32. | Bezpłatne naprawy gwarancyjne w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia, chyba że naprawa w w/w terminie z powodów niezależnych od Wykonawcy nie jest możliwa – wówczas Wykonawca jest zobowiązany pisemnie poinformować o tym fakcie Zamawiającego, określając jednocześnie termin naprawy (brak przedmiotowej informacji, oznaczać będzie zwłokę w wykonaniu naprawy gwarancyjnej związanej z naliczaniem kar umownych) |
| 33. | Jeżeli usterka w trakcie trwania gwarancji wymaga naprawy w serwisie transport ciągnika realizuje Wykonawca na własny koszt. |

Wymagane parametry posypywarki do konserwacji i zimowego utrzymania dróg oraz obowiązki Wykonawcy:

| 1. | Dostosowana do pracy z oferowanym ciągnikiem |
| --- | --- |
| 2. | Ładowność 3500 – 4 500 kg |
| 3. | Zawieszenie jednoosiowe |
| 4. | Szerokość rozsypywania minimum w zakresie od 1,8m do 2,8m |
| 5. | Minimalna wydajność instalacji hydraulicznej ciągnika 32 l/min |
| 6. | Dyszel sztywny do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika |
| 7. | Napęd taśmowy mechanizmu podającego – silnik hydrauliczny |
| 8. | Napęd tarcz adaptera rozsypującego – silnik hydrauliczny |
| 9. | Układ zapewniający ciągłość posypywania oraz włączanie i wyłączanie piaskarki w trakcie jazdy |
| 10. | Sito skrzyni ładunkowej |
| 11. | Minimum: hamulce pneumatyczne z możliwością podłączenia do ciągnika, hamulec ręczny postojowy, światła pozycyjne, światła stop, światła obrysowe oraz kierunkowskazy, przykrycie piaskarki (plandeka), błotniki kół, regulowana stopka podporowa, instalacja oświetleniowa 12 V, przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej |
| 12. | Piaskarka musi być przystosowana do ruchu po drogach publicznych. Wykonawca jest zobowiązany w dniu dostawy piaskarki przekazać Zamawiającemu wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, wystawione przed dniem 22 czerwca 2013 r. lub świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu. |
| 13. | Prędkość max, co najmniej 30 km/h |
| 14. | Wraz z dostawą Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu: gwarancję, instrukcję obsługi w języku polskim oraz katalog części zamiennych; książkę serwisową, dokumenty pozwalające na zarejestrowanie posypywarki. |
| 15. | Gwarancja min. 12 m - cy |
| 16. | Bezpłatny pierwszy i drugi przegląd gwarancyjny |
| 17. | Bezpłatne naprawy gwarancyjne w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia, chyba że naprawa w w/w terminie z powodów niezależnych od Wykonawcy nie jest możliwa – wówczas Wykonawca jest zobowiązany pisemnie poinformować o tym fakcie Zamawiającego, określając jednocześnie termin naprawy (brak przedmiotowej informacji, oznaczać będzie zwłokę w wykonaniu naprawy gwarancyjnej związanej z naliczaniem kar umownych) |
| 18. | Jeżeli usterka w trakcie trwania gwarancji wymaga naprawy w serwisie, transport posypywarki realizuje Wykonawca na własny koszt. |
| 19. | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć piaskarkę do siedziby Zamawiającego na własny koszt |

Wymagane parametry beczkowozu – wozu asenizacyjnego oraz obowiązki Wykonawcy:

| 1. | Dostosowany do pracy z oferowanym ciągnikiem |
| --- | --- |
| 2. | Pojemność 4000 – 5000 litrów |
| 3. | System napełniania i opróżniania zbiornika pneumatyczny (podciśnienie/nadciśnienie), dodatkowo opróżnianie grawitacyjne |
| 4. | Ogumienie 500/50x17 |
| 5. | Prędkość max, co najmniej 30km/h |
| 6. | Wydajność kompresora minimum 5 000 l/min |
| 8. | Zbiornik ocynkowany |
| 9. | Tylny właz o średnicy min. 420mm |
| 10. | Manowakuometr |
| 11. | Zasuwa tylna 4” otwierana hydraulicznie - sterowana z ciągnika |
| 13. | Błotniki |
| 14. | Zawór bezpieczeństwa |
| 15. | Wąż ssawny 4” z koszem ssącym o długości min. 6m |
| 16. | Wskaźnik napełniania zbiornika |
| 18. | Instalacja hamulcowa, co najmniej jednoprzewodowa |
| 19. | Hamulec postojowy ręczny |
| 20. | Minimum: światła pozycyjne, postojowe, obrysowe oraz kierunkowskazy; regulowana stopka podporowa, instalacja oświetleniowa 12 V, przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej |
| 21. | Wałek przekaźnika mocy - jeżeli beczkowóz jest napędzany z WOM |
| 22. | Beczkowóz musi być przystosowany do ruchu po drogach publicznych. Wykonawca jest zobowiązany w dniu dostawy przekazać Zamawiającemu wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, wystawione przed dniem 22 czerwca 2013 r. lub świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu |
| 24. | Wraz z dostawą Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu: gwarancję, instrukcję obsługi w języku polskim oraz katalog części zamiennych; książkę serwisową, dokumenty pozwalające na zarejestrowanie beczkowozu. |
| 25. | Gwarancja min. 12 m - cy |
| 26. | Bezpłatny pierwszy i drugi przegląd gwarancyjny |
| 27. | Bezpłatne naprawy gwarancyjne w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia, chyba że naprawa w w/w terminie z powodów niezależnych od Wykonawcy nie jest możliwa – wówczas Wykonawca jest zobowiązany pisemnie poinformować o tym fakcie Zamawiającego, określając jednocześnie termin naprawy (brak przedmiotowej informacji, oznaczać będzie zwłokę w wykonaniu naprawy gwarancyjnej związanej z naliczaniem kar umownych) |
| 28. | Jeżeli usterka w trakcie trwania gwarancji wymaga naprawy w serwisie transport beczkowozu realizuje Wykonawca na własny koszt. |
| 29. | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć piaskarkę do siedziby Zamawiającego na własny koszt |

Klasyfikacja CPV:

- 16.70.00.00-2    –  ciągniki,

-  34.92.10.00-9    -     sprzęt do konserwacji dróg,

- 34.14.45.00-3 - pojazdy do transportu odpadów i ścieków, - 16.00.00.00 -5 - maszyny rolnicze,

- Ciągnik  rolniczy i osprzęt, które są przedmiotem zamówienia powinny odpowiadać obowiązującym przepisom i normom, posiadać certyfikaty, atesty lub deklaracje zgodności dopuszczania do stosowania na rynku polskim.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

- Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest wskazać części zamówienia, jakie zamierza powierzyć podwykonawcom poprzez odpowiednie wypełnienie Załącznika nr 5 do niniejszej SIWZ. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę poszczególnych elementów niniejszego zamówienia podwykonawcy, odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywać będzie wyłącznie na Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej SIWZ. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Ciągnik rolniczy oraz posypywarkę i beczkowóz – wóz asenizacyjny należy dostarczyć w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy z Zamawiającym

- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

- O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte 
w oświadczeniu Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy,

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia.

Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte 
w oświadczeniu Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy,

  - dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia 
lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego,

Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte 
w oświadczeniu Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy,

  - dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia,

Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte 
w oświadczeniu Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy,

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte 
w oświadczeniu Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy,

  - spełniają warunek nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte 
w oświadczeniu Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte 
w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale V niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

- INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1.1. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, którego treść zawarto w Załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ,

1.2. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, którego treść zawarto                               w Załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ,

1.3 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

1.4 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

1.5 oświadczenie, o którym mowa w art. 26 ust 2d ustawy, potwierdzające, że Wykonawca należy/nie należy do grupy kapitałowej. W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, według wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 4 do SIWZ.

UWAGA:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale V ust. 1  ppkt 1.3-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a ) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dokumenty, o których mowa powyżej (lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa - lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- Do oferty Wykonawca dołącza, oprócz dokumentów, o których mowa w punkcie 1:

2.1 pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych (odpowiednio) jeśli Wykonawca polega na czas realizacji zamówienia na zasobach innych podmiotów. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związanie z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielania ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne zobowiązanie do uczestnictwa w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest, aby zobowiązanie podpisane zostało przez osoby upoważnione do reprezentowania innego podmiotu. W przypadku podmiotu udostępniającego swój potencjał, kopie dokumentów, które go dotyczą, za zgodność z oryginałem poświadcza ten podmiot,

2.2 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału 
w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w Rozdziale V ust. 1 ppkt 1.2-4.

- Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy (patrz również pkt 6 - wymogi formalne pełnomocnictwa).

- Dokumenty powinny być dołączone do Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ w formie załączników w kolejności wskazanej w tym Formularzu.

- W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjów) lub spółek cywilnych każdy z Wykonawców składa odpowiednio oddzielny dokument wymieniony pkt 1 ppkty 1.3-4 niniejszego rozdziału. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum lub spółka cywilna może złożyć jeden wspólny dokument. Ponadto każdy z Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum) składa oddzielnie oświadczenie o spełnieniu 
w swoim zakresie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z przyczyn o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 26 ust 2d ustawy Pzp, potwierdzające, że Wykonawca należy/nie należy do grupy kapitałowej.

- Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ, złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone za zgodność z oryginałem kopie) i nie uzupełnienie ich w trybie art. 26 ust. 3 ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty.

- Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Załączniki do oferty należy złożyć w kolejności wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

- Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną/ne do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego/ych przedstawiciela/li Wykonawcy.

5.1 W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone 	za  zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i  Wykonawcy.

5.2 Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

5.3 W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem 	kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

- Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.

- Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np. całą ofertę Wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć, zszyć wszystkie strony oferty na co najmniej dwie zszywki itp.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający jej identyfikację.

- Zamawiający informuję, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

9.1 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

9.2 Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na Formularzu ofertowym. 
W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

9.3 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

9.4 Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

9.5 Udostępnianie ofert odbywać się będzie po złożeniu prośby skierowanej do Zamawiającego.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

11.1 w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawców, każdy z Wykonawców wchodzący w skład konsorcjum podpisuje oddzielnie oświadczenia, których treść zawierają Załączniki nr 3 i 4 do niniejszej SIWZ, stwierdzając tym samym, że spełnia w swoim zakresie warunki udziału 
w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp oraz w imieniu swoim/swojej firmy oświadczenie, o którym mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, którego treść zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ,

11.2 oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała

wszystkich 	wykonawców występujących wspólnie,

11.3 wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres 	umocowania.

11.4 wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie 
	z pełnomocnikiem (liderem),

11.5 wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

- WADIUM.

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych  00/100).

Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: PKO BP SA Brodnica, nr 65 1020 5024 0000 1102 0010 0842.

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach (jedna w drugiej) 
w sekretariacie Urzędu Gminy Bartniczka (ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka) w terminie do dnia 15 października 2014 roku do godz. 9:00

1.1.Kopertę zewnętrzną należy zaadresować jak niżej:

Gmina Bartniczka

ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka

Oferta w postępowaniu

pn. Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem (posypywarką oraz  beczkowozem)  nie otwierać przed 15 październia 2014 r. przed godz.9:15.

  - Kopertę wewnętrzną należy zaadresować jak w punkcie 1.1 oraz wskazać oznaczenie wykonawcy składającego ofertę.

  - Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) ponosi Wykonawca.

  - Wykonawca na wniosek otrzyma potwierdzenie złożenia oferty.

  - Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie bez otwierania zwrócona Wykonawcy.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 października 2014 roku o godz. 9:15, w siedzibie Urzędu Gminy Bartniczka przy ul. Brodnickiej 8 w Bartniczce (sala nr 5). Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego wniosek informację z sesji otwarcia.

- WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują faxem na numer telefonu: (0-56) 493 68 32 lub drogą elektroniczną na adres ugb@data.pl

- Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest – p. Piotr Ruciński – tel. (0-56) 493 68 13

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia.

6.1 Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 	którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie 	udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.

6.2 W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, 	Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego

do 	wprowadzenia tych zmian w ofertach, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp.

- MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERTY.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg tych samych zasad jak składana oferta (patrz rozdział IX niniejszej SIWZ) tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.

- Koperty oznakowane dopiskiem ”ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 
z postępowania poprzez złożone powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANE”.

- Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania, oferty wycofane nie będą otwierane.

- SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY.

- Wykonawca powinien wkalkulować w cenę ofertową (brutto) wszystkie jej składniki, tj. wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w tym ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, w tym: dostawę przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenia 1 osoby w zakresie obsługi dostarczonych pojazdów i urządzeń.

- Niezgodność będzie powodowała odrzucenie oferty, chyba, że Zamawiający będzie mógł poprawić ofertę na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

- Cena powinna zostać wyrażona w złotych polskich zarówno cyfrowo jak i słownie (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) z podatkiem od towarów i usług VAT oraz obejmować inne podatki oraz daniny publiczne.

- Zastosowanie innej stawki podatku od towarów i usług, aniżeli ta która wynika 
z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie może być zakwalifikowane jako oczywista omyłka w tekście oferty - nie jest bowiem oczywistą omyłką wadliwe zastosowanie przepisu obowiązującego prawa (vide orzeczenie SN z dn. 5.12.1980 r., III CRN 133/80, OSNC 1981/6/115), zaś obowiązek wykonawcy doliczenia do ceny oferty podatku VAT wynika z faktu, że jest on płatnikiem VAT.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone 
w walucie polskiej. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

- OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium – ceny ofertowej (przy jej wadze 100%). Ocena dokonywana będzie przez Zamawiającego przy założeniu, że oferta nieodrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą.

- Porównanie cen ofertowych złożonych ofert będzie dokonana wg poniższego wzoru:

P – łączna ocena oferty

najniższa oferowana cena

P =    ________________________  x 100 pkt

cena badanej oferty

- W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.

- Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wyjaśnień 
w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający poprawi omyłki w ofercie zgodnie z przepisami określonymi w art. 87 ustawy Pzp. O poprawieniu omyłek zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawiera najniższą cenę.

- INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 	siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano 	oraz 	uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 	miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją 	przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 	i 	prawne,

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 	zamówienia,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

d) termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 	zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

- Jeżeli w postępowaniu została wybrana oferta wykonawców występujących wspólnie, zamawiający żąda aby przed zawarciem umowy dostarczyli oni umowę regulującą ich współpracę.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.

Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w Załączniku nr 6  do niniejszej SIWZ – wzór umowy.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 	WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 	PUBLICZNEGO

Wykonawcom przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wyłącznie wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cen,

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

4) odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

Szczegółowe unormowania dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy.

Zatwierdzam:

Wójt Gminy Bartniczka

/Wiesław Biegański/

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2  Oświadczenie (art. 22 ust 1 ustawy Pzp)

Załącznik nr 3 Oświadczenie (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp)

Załącznik nr 4  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,

Załącznik nr 5 Wykaz części zamówienia powierzonych do wykonania podwykonawcom

Załącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy .

Złącznik nr 1 do  SIWZ

.........................................................

(pieczęć Wykonawcy)

Gmina Bartniczka

ul. Brodnicka 8

87-321 Bartniczka

# FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy / ów: ………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………

Adres / y: …………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

Tel.: ………………………, fax: …………………, e-mail:   …………..………………………………………

Regon: ……………………………………………………, NIP: ………………………………..……………...

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, prowadzonym na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).) na dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem (tj. posypywarką oraz  beczkowozem) oferujemy dostawę:

ciągnik rolniczy – marka, model/typ: ...............................................,

posypywarki – nazwa, typ: ..............................................,

beczkowozu – nazwa, typ: ............................................,

1. Zamówienie zrealizujemy za cenę:

łączna cena  =   cena netto ………….zł, VAT 23%  ……………….zł, cena (z VAT) …………….zł,

cena (z VAT) słownie ……………………………………………………………………………….. zł

tym:

- ciągnik rolniczy: cena netto  …………….zł + 23% VAT ……..……zł = cena ……..……….zł,

- posypywarka: cena netto  …………….zł + 23% VAT ……..……zł = cena ……..……….zł,

- beczkowóz (wóz asenizacyjny): cena netto …….zł + 23% VAT ……..……zł = cena ……..……….zł.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30 dni od dnia podpisania umowy.

3. Gwarancja na ciągnik:  ....................................................................................................

4. Gwarancja na posypywarkę:..............................................................................

5. Gwarancja na beczkowóz: ………………………………….............................................

6. Warunki płatności: do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury, przelewem na konto wskazane na fakturze, po uprzednim odbiorze przedmiotu zamówienia.

7. POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO:

1) Informacja o parametrach techniczno – użytkowych oferowanego ciągnika i osprzętu:

Nazwa, model/typ oferowanego ciągnika rolniczego ……………………………………………………………..

| lp | Oferowane parametry i obowiązki wykonawcy | Należy wpisać spełnia lub niespełnia (w poz. 28 należy dodatkowo wpisać nazwę miejscowości w której znajduje się serwis) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Silnik z zapłonem samoczynnym, chłodzony cieczą, trzy lub czterocylindrowy z turbodoładowaniem |  |
| 2. | Moc od 70 do 83 KM |  |
| 3. | Napęd 4x4 |  |
| 4. | Maksymalna prędkość, co najmniej 30 km/h |  |
| 5. | Hydraulika dwusekcyjna |  |
| 6. | Liczba biegów minimum 10 przód i min 10 tył z rewersem. |  |
| 7. | Tylny wał odbioru mocy 540/1000 obr/min. |  |
| 8. | Udźwig podnośnika tylnego min. 2300 kg. |  |
| 9. | Hamulce tylne tarczowe mokre |  |
| 10. | Błotniki przednie i tylnie |  |
| 11. | Wyposażenie kabiny ciągnika – otwierany dach, radio, oświetlenie wewnątrz kabiny, ogrzewanie i nadmuch zimnego powietrza, siedzenie kierowcy i pasażera, uchylna tylna szyba, drzwi wejściowe z prawej i lewej strony |  |
| 12. | Oprzyrządowanie instalacji elektrycznej – wskaźnik temperatury wody, obrotomierz, licznik godzin pracy, wskaźnik paliwa, oświetlenie za pomocą reflektorów roboczych przód i tył – zamontowane na kabinie (min. 2 lampy przód i 2 lampy tył), instalacja 12 V |  |
| 13. | Blokada mechanizmu różnicowego |  |
| 14. | Obciążniki kół tylnych min. 150 kg |  |
| 15. | Obciążniki przednie min. 270 kg |  |
| 16. | Przystosowany do pracy z przyczepą jednoosiową, przyczepą dwuosiową, piaskarką oraz beczkowozem |  |
| 17. | Wydajność pompy hydraulicznej od 32 l/min |  |
| 18. | Zaczep tylny górny i dolny (transportowy i rolniczy) |  |
| 19. | Instalacja pneumatyczna min jednoprzewodowa do sterowania i podłączania przyczepy |  |
| 20. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym |  |
| 21. | Wyposażenie standardowe – gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, zapasowy kluczyk do stacyjki |  |
| 22. | Lusterko wewnętrzne i lusterka zewnętrzne |  |
| 23. | Wycieraczki szyby przedniej i tylnej |  |
| 24. | Ciągnik musi być przystosowany do ruchu po drogach publicznych oraz posiadać niezbędne dokumenty do zarejestrowania (atesty, przegląd techniczny). Wymagana jest możliwość rejestracji, co najmniej na dwie osoby. Wykonawca jest zobowiązany w dniu dostawy ciągnika przekazać Zamawiającemu wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, wystawione przed dniem 22 czerwca 2013 r. lub świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu. |  |
| 25. | Wraz z dostawą ciągnika Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu: gwarancję, instrukcję obsługi w języku polskim oraz katalog części zamiennych; książkę serwisową, dokumenty pozwalające na zarejestrowanie. |  |
| 26. | Min jedna lampa błyskowa (tzw. kogut) zamontowana na kabinie |  |
| 27. | Serwis sprawowany bezpośrednio przez Wykonawcę |  |
| 28. | Stacjonarny serwis Wykonawcy w odległości nie większej niż 100km od siedziby Zamawiającego |  |
| 29. | Bezpłatne dostarczenie ciągnika do siedziby Zamawiającego wraz z przeszkoleniem operatora |  |
| 30. | Gwarancja min. 18 m - cy lub 1400 mtg |  |
| 31. | Bezpłatny pierwszy i drugi przegląd gwarancyjny |  |
| 32. | Bezpłatne naprawy gwarancyjne w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia, chyba że naprawa w w/w terminie z powodów niezależnych od Wykonawcy nie jest możliwa – wówczas Wykonawca jest zobowiązany pisemnie poinformować o tym fakcie Zamawiającego, określając jednocześnie termin naprawy (brak przedmiotowej informacji, oznaczać będzie zwłokę w wykonaniu naprawy gwarancyjnej związanej z naliczaniem kar umownych) |  |
| 33. | Jeżeli usterka w trakcie trwania gwarancji wymaga naprawy w serwisie transport ciągnika realizuje Wykonawca na własny koszt. |  |

Nazwa, model/typ oferowanej posypywarki ……………………………………………….

| lp. | Parametry i obowiązki Wykonawcy | Należy wpisać spełnia lub niespełnia |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dostosowana do pracy z oferowanym ciągnikiem |  |
| 2. | Ładowność 3500 – 4 500 kg |  |
| 3. | Zawieszenie jednoosiowe |  |
| 4. | Szerokość rozsypywania minimum w zakresie od 1,8m do 2,8m |  |
| 5. | Minimalna wydajność instalacji hydraulicznej ciągnika 32 l/min |  |
| 6. | Dyszel sztywny do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika |  |
| 7. | Napęd taśmowy mechanizmu podającego – silnik hydrauliczny |  |
| 8. | Napęd tarcz adaptera rozsypującego – silnik hydrauliczny |  |
| 9. | Układ zapewniający ciągłość posypywania oraz włączanie i wyłączanie piaskarki w trakcie jazdy |  |
| 10. | Sito skrzyni ładunkowej |  |
| 11. | Minimum: hamulce pneumatyczne z możliwością podłączenia do ciągnika, hamulec ręczny postojowy, światła pozycyjne, światła stop, światła obrysowe oraz kierunkowskazy, przykrycie piaskarki (plandeka), błotniki kół, regulowana stopka podporowa, instalacja oświetleniowa 12 V, przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej |  |
| 12. | Piaskarka musi być przystosowana do ruchu po drogach publicznych. Wykonawca jest zobowiązany w dniu dostawy piaskarki przekazać Zamawiającemu wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, wystawione przed dniem 22 czerwca 2013 r. lub świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu. |  |
| 13. | Prędkość max, co najmniej 30 km/h |  |
| 14. | Wraz z dostawą Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu: gwarancję, instrukcję obsługi w języku polskim oraz katalog części zamiennych; książkę serwisową, dokumenty pozwalające na zarejestrowanie posypywarki. |  |
| 15. | Gwarancja min. 12 m - cy |  |
| 16. | Bezpłatny pierwszy i drugi przegląd gwarancyjny |  |
| 17. | Bezpłatne naprawy gwarancyjne w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia, chyba że naprawa w w/w terminie z powodów niezależnych od Wykonawcy nie jest możliwa – wówczas Wykonawca jest zobowiązany pisemnie poinformować o tym fakcie Zamawiającego, określając jednocześnie termin naprawy (brak przedmiotowej informacji, oznaczać będzie zwłokę w wykonaniu naprawy gwarancyjnej związanej z naliczaniem kar umownych) |  |
| 18. | Jeżeli usterka w trakcie trwania gwarancji wymaga naprawy w serwisie, transport posypywarki realizuje Wykonawca na własny koszt. |  |
| 19. | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć piaskarkę do siedziby Zamawiającego na własny koszt oraz przeszkolić operatora |  |

Nazwa, model/typ oferowanego beczkowozu (wozu asenizacyjnego) ……………………….

| lp. | Parametry i obowiązki wykonawcy | Należy wpisać spełnia lub niespełania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dostosowany do pracy z oferowanym ciągnikiem |  |
| 2. | Pojemność 4000 – 5000 litrów |  |
| 3. | System napełniania i opróżniania zbiornika pneumatyczny (podciśnienie/nadciśnienie), dodatkowo opróżnianie grawitacyjne |  |
| 4. | Ogumienie 500/50x17 |  |
| 5. | Prędkość max, co najmniej 30km/h |  |
| 6. | Wydajność kompresora minimum 5 000 l/min |  |
| 8. | Zbiornik ocynkowany |  |
| 9. | Tylny właz o średnicy min. 420mm |  |
| 10. | Manowakuometr |  |
| 11. | Zasuwa tylna 4” otwierana hydraulicznie - sterowana z ciągnika |  |
| 13. | Błotniki |  |
| 14. | Zawór bezpieczeństwa |  |
| 15. | Wąż ssawny 4” z koszem ssącym o długości min. 6m |  |
| 16. | Wskaźnik napełniania zbiornika |  |
| 18. | Instalacja hamulcowa, co najmniej jednoprzewodowa |  |
| 19. | Hamulec postojowy ręczny |  |
| 20. | Minimum: światła pozycyjne, postojowe, obrysowe oraz kierunkowskazy; regulowana stopka podporowa, instalacja oświetleniowa 12 V, przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej |  |
| 21. | Wałek przekaźnika mocy - jeżeli beczkowóz jest napędzany z WOM |  |
| 22. | Beczkowóz musi być przystosowany do ruchu po drogach publicznych. Wykonawca jest zobowiązany w dniu dostawy przekazać Zamawiającemu wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, wystawione przed dniem 22 czerwca 2013 r. lub świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu |  |
| 24. | Wraz z dostawą Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu: gwarancję, instrukcję obsługi w języku polskim oraz katalog części zamiennych; książkę serwisową, dokumenty pozwalające na zarejestrowanie beczkowozu. |  |
| 25. | Gwarancja min. 12 m - cy |  |
| 26. | Bezpłatny pierwszy i drugi przegląd gwarancyjny |  |
| 27. | Bezpłatne naprawy gwarancyjne w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia, chyba że naprawa w w/w terminie z powodów niezależnych od Wykonawcy nie jest możliwa – wówczas Wykonawca jest zobowiązany pisemnie poinformować o tym fakcie Zamawiającego, określając jednocześnie termin naprawy (brak przedmiotowej informacji, oznaczać będzie zwłokę w wykonaniu naprawy gwarancyjnej związanej z naliczaniem kar umownych) |  |
| 28. | Jeżeli usterka w trakcie trwania gwarancji wymaga naprawy w serwisie transport beczkowozu realizuje Wykonawca na własny koszt. |  |
| 29. | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć piaskarkę do siedziby Zamawiającego na własny koszt oraz przeszkolić operatora |  |

OŚWIADCZENIA:

1. Oświadczam/y, że  przeszkolimy   1 pracownika Zamawiającego z obsługi dostarczonego ciągnika i osprzętu.

2. Oświadczam/y, że dostarczymy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.

3. Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i jego realizacji.

4. Zapoznałem/liśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę/simy                                w  tym  zakresie zastrzeżeń  oraz uzyskałem/liśmy informacje konieczne do złożenia oferty.

5. Akceptuję/my warunki określone w projekcie umowy. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązuję/my się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6. Akceptuję/my termin związania ofertą przez okres 30 dni.

INFORMACJA O PODWYKONASTWIE

1. Informacja na temat części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom:

..................................................................................................................................................................

2. Podać nazwę (firm) proponowanych podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust.2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1:

....................................................................................................................................................

OSOBA DO KONTAKTU:

Imię i nazwisko: ..............................................................

Adres: ............................................................................

Telefon: ...........................................................................

Fax: .................................................................................

e-mail: ............................................................................

Oferta została złożona na stronach, ponumerowanych od ……………… do ……………… .

…………………, dnia ………………………

…………………………………………………..

własnoręczny  podpis lub podpisy i imienne pieczęcie

osoby  lub osób   upoważnionych do reprezentowania

wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

/dane Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Gminy Bartniczka (numer postępowania WIŚR.271.2.5.2014) oświadczamy, że spełniamy warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………                                           ………………………………………………

(miejscowość, data) 	                                                  (podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki)

Załącznik nr 3 do SIWZ

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

/dane Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Gminy Bartniczka (numer postępowania WIŚR.271.2.5.2014) oświadczam/-y, że w stosunku do mnie/-naszej firmy jako Wykonawcy w niniejszym postępowaniu brak jest podstaw do wykluczenia z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

……………………                                           ………………………………………………

(miejscowość, data) 	                                                  (podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki)

\

Załącznik nr 4 do SIWZ

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

/dane Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Gminy Bartniczka (numer postępowania WIŚR.271.2.5.2014) oświadczam/-y, że należę/-my   /  nie należę/-my* do grupy kapitałowej**.

W skład tej samej grupy kapitałowej wchodzą następujące podmioty (pełna nazwa, adres):

1……………………………………………………….

2……………………………………………………….

3……………………………………………………….

4……………………………………………………….

5……………………………………………………….

…

……………………                                           ………………………………………………

(miejscowość, data) 	                                                  (podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki)

*Niepotrzebne skreślić

**Listę wypełnia wyłącznie Wykonawca, który należy do grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Pozostali Wykonawcy wpisują: nie dotyczy.

Załącznik nr 5 do SIWZ

.....................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

…………………………………

(miejscowość i data)

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

POWIERZONYCH DO WYKONANIA PODWYKONAWCOM

Zamierzam/Nie zamierzam* powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

……………………                                           ………………………………………………

(miejscowość, data) 	                                                  (podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki)

* Niepotrzebne skreślić

UWAGA:

Zgodnie z treścią art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda ponadto wskazania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

#### Załącznik 6 do SIWZ

#### Umowa nr …………….2014

zawarta w dniu .............. r. na podstawie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy:

Gminą Bartniczka reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Bartniczka –  Wiesława Biegańskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ewy Siuda-Mówińskiej

zwaną w dalszej części umowy “Zamawiającym”,

a

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez .........................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy : “Wykonawcą”

o następującej treści:

§1

  - Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego oraz fabrycznie nowego osprzętu, tj. posypywarki i beczkowozu (wozu asenizacyjnego), zgodnie ze złożoną ofertą z dnia…………….., o niżej wymienionych parametrach z wyposażeniem i dokumentami:

- ……………………………….,

- ………………………………..

2. Przedmiot zamówienia spełni również poniższe wymagania:

- okres gwarancji …………………,

- serwis sprawowany bezpośrednio przez wykonawcę,

- stacjonarny serwis wykonawcy w odległości nie większej jak 100 km od

siedziby zamawiającego,

- bezpłatny pierwszy i drugi przegląd gwarancyjny,

- bezpłatne naprawy gwarancyjne w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia, chyba że naprawa w przedmiotowym terminie z powodów niezależnych od wykonawcy nie jest możliwa – wówczas wykonawca jest zobowiązany pisemnie poinformować o tym fakcie zamawiającego, określając jednocześnie termin naprawy (brak przedmiotowej informacji ze strony wykonawcy oznaczać będzie zwłokę wykonaniu naprawy gwarancyjnej związanej z naliczeniem kar umownych),

- bezpłatne dostarczenie ciągnika, posypywarki i beczkowozu do siedziby Zamawiającego wraz z przeszkoleniem operatora,

- przekazania Zamawiającemu w dniu dostawy następujących dokumentów …………………………………………………………………………………

§2

- Termin wykonania zamówienia do dnia ………….

- Za termin wykonania umowy uznaje się datę obustronnego podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

§3

- Obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzenie za przedmiot zamówienia w wysokości:

łącznie..……zł (cena netto) +	%VAT = …………………..zł (cena )

Słownie:

(cena brutto) - ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne,              w tym:

- ciągnik rolniczy -  cena (netto )zł ……… + %VAT ……..……zł = cena ……………..zł,

- posypywarka -  cena (netto)zł …………  + %VAT …………..zł = cena  ……….zł,

- beczkowóz -  cena (netto)zł …………  + %VAT …………..zł = cena  ……….zł,

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie protokołu odbioru  i  wystawionej faktury VAT.

- Termin zapłaty faktury wynosi do 14 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury.

§4

W przypadku opóźnienia w zapłacie Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić Wykonawcy odsetki za zwłokę.

§5

- Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach :

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki (termin wykonania przedmiotu zamówienia został określony w § 2 ust. 1),

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne za zwłokę w wykonaniu naprawy gwarancyjnej w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki  (termin naprawy gwarancyjnej został określony w §1 ust. 2),

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego innych niż podano w § 7  w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie, w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego, powstałej należności z tytułu naliczenia                              kar umownych, o których mowa w ust. 1 lit b. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością

§6

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§7

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawcy przysługuje w takim przypadku zwrot poniesionych kosztów.

§8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

§9

Umowę niniejszą sporządza się w 3 egzemplarzach,  2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający:                              	   Wykonawca:

# Footnotes

Tekst jedn.  Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.

Dz.U z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn.zm.

Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn.zm.

Dz.U. z 2004r., Nr 54, poz.535 z późn. zm.

Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn.zm.